ادعانامه

اينجانب حسین رکابدار به شماره ملی 0385930844 موفق به طراحي و ساخت دستگاه شستشو و اسپری رنگ همزمان زیره کفش تمام اتوماتیک به روش نوار نقاله شده ام که تا به حال هیچ نمونه ی داخلی و خارجی نداشته است.

اجزاي عنصر اختراعي به شرح زير مي باشد:

اجزای دستگاه عبارتند از:

- نوار نقاله: انتقال کفش در ایستگاه های مختلف را صورت می دهد.

- ایستگاه شستشو: دو پیستوله، پاشش مواد شوینده را انجام می دهد. این ایستگاه دارای یک سینی تخلیه مواد و یک هواکش تخلیه است.

- ایستگاه خشک کن اولیه: کفی های شسته شده را با فشار هوای گرم خشک می کند.

- ایستگاه رنگ: شامل 5 پیستوله است که 1 پیستوله در بالا و 4 پیستوله دیگر به صورت موازی و در دو طرف خط قرار گرفته اند. پیستوله اول و دوم به ترتیب نیمه پایین چپ و راست را رنگ کرده و پیستوله سوم کف زیره را رنگ می کند. پیستوله چهارم و پنجم نیز به ترتیب نیمه بالا چپ و راست را رنگ می کند. در همین ایستگاه یک سیستم تهویه برای خروج رنگ اضافی موجود در هوا و یک سینی تخلیه رنگ در کف قرار دارد.

- خشک کن ثانویه: عمل خشک کردن رنگ زیره را با هوای گرم انجام می دهد.

- محفظه های رنگ: محل قرارگیری رنگ ها و انتقال آن به پیستوله ها است.

- تابلوبرق: همه دکمه ها، تایمرها، شیرهای برقی و کلیدهای کنترلی دستگاه روی آن قرار دارند.

عنصر اختراعي :

وجه تمايز این اختراع با اختراعات گذشته عبارتند از:

الف- شستشو و رنگ کردن همزمان زیره های بدون کفی، دارای کفی و دارای رویه

ب- انجام رنگ به صورت چند رنگ متفاوت در کف و کناره کفش

ج- جلوگیری از آسیب به رنگ کفش هایی که زیره دارای کفی و یا رویه است.

د- قابلیت استفاده برای انواع کفش ها با شماره های مختلف

تكنيك ساخت دستگاه :

برای این دستگاه، ابتدا سازه اصلی با روش های جوشکاری، فرزکاری، سوراخکاری و خمکاری ساخته می شود. سپس قطعات مورد نیاز برقی و مکانیکی تهیه شده و روی سازه نصب می گردند.

ادعاهای مطرح شده در این اختراع:

با توجه به موارد توصیف شده در بخش توصیف، خلاصه طرح و نیز نقشههای ارائه شده، موارد زیر به عنوان ادعاهای این اختراع مطرح میشود:

- طراحی و ساخت دستگاه شستشو و اسپری رنگ همزمان زیره کفش تمام اتوماتیک به روش نوار نقاله که با هدف شستشو و رنگ کردن همزمان زیره های بدون کفی، دارای کفی و دارای رویه و نیز شستشو و رنگ سطح خارجی زیره به صورت چند رنگ متفاوت در کف و کناره ها ارائه شده است.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 1 که می تواند شستشو و رنگ کردن همزمان زیره های بدون کفی، دارای کفی و دارای رویه را انجام دهد.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 1 که می تواند به صورت یک و یا چند رنگ متفاوت، رنگ کردن کف و کناره زیره کفش را انجام دهد.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 1 که از آسیب به رنگ کفش هایی که زیره دارای کفی و یا رویه هستند، جلوگیری می کند.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 1 که اجزای آن عبارتند از: نوار نقاله، ایستگاه شستشو، ایستگاه خشک کن اولیه، ایستگاه رنگ، خشک کن ثانویه، محفظه های رنگ، تابلو برق.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 5 که نوار نقاله انتقال کفش در ایستگاه های مختلف را صورت می دهد. در ایستگاه شستشو، دو پیستوله، پاشش مواد شوینده را انجام می دهد و دارای یک سینی تخلیه مواد و یک هواکش تخلیه است. همچنین ایستگاه خشک کن اولیه، کفی های شسته شده را با فشار هوای گرم خشک می شوند.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 5 که ایستگاه رنگ شامل 5 پیستوله است که 1 پیستوله در بالا و 4 پیستوله دیگر به صورت موازی و در دو طرف خط قرار گرفته اند. پیستوله اول و دوم به ترتیب نیمه پایین چپ و راست را رنگ کرده و پیستوله سوم کف زیره را رنگ می کند. پیستوله چهارم و پنجم نیز به ترتیب نیمه بالا چپ و راست را رنگ می کند. در همین ایستگاه یک سیستم تهویه برای خروج رنگ اضافی موجود در هوا و یک سینی تخلیه رنگ در کف قرار دارد.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 5 که پس از ایستگاه رنگ، خشک کن ثانویه عمل خشک کردن رنگ زیره را با هوای گرم انجام می دهد.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 1 که می توان همزمان از 5 پیستوله رنگ و یا تعدادی از آنها استفاده کرد.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 1 که می تواند بر حسب نیاز از جنس های مختلف و در ابعاد متفاوت ساخته شود.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 1 که می توان به جای نوار نقاله ساده از مکانیزم دنده-زنجیر نیز استفاده کرد.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 1 که تعداد پیستوله ها می تواند با توجه به نیاز بیشتر نیز گردد.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 1 که خط نوار نقاله را می توان به صورت دو خط موازی (یکی برای زیره خالی و دیگری برای زیره با رویه) نیز ساخت که در این حالت تعداد پیستوله ها دو برابر می شود.

- طراحی و ساخت دستگاه ادعای 1 که می توان به جای پیستوله کف زیره از غلتک رنگ کاری استفاده کرد تا نقاط برجسته را رنگ کند.

حسین رکابدار